## Slide 1
IPyyy
myApps
WebRTC
IPxxx
Master PBX
App Platform
DNS Namen |  | 
*.company.com Wildcard Zertifikat |  | 
Name | DNS Intern | DNS Extern
pbx.company.com | IPxxx IP | Public IP
apps.company.com | App Platform IP | Public IP
turn.company.com | IPyyy IP | Public IP
Reverse Proxy
TURN
Server
myApps
WebRTC
PC LAN
myApps
WebRTC
VoIP LAN
Management LAN
DMZ
1300
636
(80) 443
1300
1720
636
(80) 443
Port 1720 braucht der Reverse Proxy zusätzlich zu 1300 zur PBX für Namensregistrierungen (z.B. Free Seating).
Port 80 wird nicht zwingend gebraucht, da http ja schon im Reverse Proxy abgefangen wird.
1300
636
80
443 > 8443
3478 TCP&UDP
TURN:
3478 TCP&UDP
Damit der TURN Server intern nicht verwendet wird, sollten sich so viele Netze wie möglich für RTP untereinander erreichen.
RTP: 16384 - 32767 & 50000 -50299 UDP
Public IP
DNS-Server Intern
myApps
WebRTC
DNS-Server Extern
Beispiel PBX mit Reverse Proxy & TURN
SIP SBC
IP-Adresse
Eigene IP-Adr.
IP-Adresse
WWW
RTP:
16384 - 32767
50000 - 50299
RTP
SIP ALG ausschalten!

## Slide 3
WebRTC
WebRTC
IP0011
Master PBX
Standby PBX
App Platform
DECT
DNS Namen |  | 
*.ucc.company.com Wildcard Zertifikat |  | 
Name | DNS Intern | DNS Extern
pbx.ucc.company.com | Master PBX | Public IP
apps.ucc.company.com | App Platform | Public IP
turn.ucc.company.com | Turn Server | Turn Server
Reverse Proxy
TURN
Server
8.9.10.11
WWW
Firewall > Reverse Proxy:
80 TCP
443 TCP > 8443 TCP
1300 TCP
636 TCP
3478 TCP+UDP
IP411
IPVA
WebRTC
Slave PBX
DECT
SIP SBC
Netzdesign Vorlage
SIP ALG ausschalten!

## Slide 4
IPxxx
Master PBX
Voice VLAN
999.999.999.999/32
VLAN X 999.999.999.999/32
WWW
myPBX
WebRTC
Firewall Freischaltungen
Internet > Reverse Proxy :
80 TCP (nur Redirect)
443 TCP > 8443 TCP
1300 TCP
636 TCP
Alle Netze > TURN:
3478 TCP+UDP
Reverse Proxy > Voice VLAN
443 TCP
1300 TCP
1720 TCP
636 TCP
myPBX
WebRTC
PC VLAN
myPBX
WebRTC
80 (nur redirect)
8443
1300
636
Öffentliche IP
Öffentliche IP Adressen Weiterleitung |  | 
Von | Nach | Bemerkung
Öffentliche IP 1 | x.x.x.x | Reverse Proxy
Öffentliche IP 2 | x.x.x.x | TURN Server 1
Öffentliche IP 3 | x.x.x.x | TURN Server 2
DNS Namen |  | 
*.ucc.company.com Wildcard Zertifikat Wenn zusätzlich auch „ucc.company.com“ aufgelöst werden soll, wird ein Multi Domain Zertifikat benötigt! |  | 
Name | DNS Intern | DNS Extern
pbx.ucc.company.com | Master PBX | Reverse Proxy
apps.ucc.company.com | AP | Reverse Proxy
turn.ucc.company.com | TURN 1 TURN 2 | TURN 1 TURN 2
client.ucc.company.com oder ucc.company.com | Konferenz Webseite | Reverse Proxy
IP3011
DSP Kanäle für Konf.
999.999.999.999/32
999.999.999.999/32
myPBX
WebRTC
DMZ
IPxxx
Reverse Proxy
999.999.999.999/32
IPxxx
TURN Server 1
999.999.999.999/32
IPxxx
TURN Server 2
999.999.999.999/32
3478 TCP+UDP
3478 TCP+UDP
AP
Apps
999.999.999.999/32
AP
Apps
999.999.999.999/32
stun.sipgate.net
Netzdesign Beispiel
SIP ALG ausschalten!

## Slide 5
RZ Bereich 2
RZ Bereich 1
Firewall
Cluster
Firewall eingehendes NAT
Reverse Proxy
80, 443>8443, 1300, 636, 5060, 5061
203.0.113.22 > 10.1.1.10
203.0.113.22 > 10.1.1.11
TURN 3478 TCP&UDP
RTP 16384-32767 UDP (3rd Party SIP)
203.0.113.22 > 10.1.1.10
203.0.113.23 > 10.1.1.11
203.0.113.24 > 10.1.1.12
203.0.113.25 > 10.1.1.13
Sonstige Firewall Regeln
Any TCP und UDP für *.innovaphone.com, SIP Provider inkl. RTP, Mailserver, Kunden-Applikationen, etc.
HTTPS von TURN Servern zur Admin Apps
Reverse Proxy 1
cloud-rp01
10.1.1.10
Reverse Proxy 2
cloud-rp02
10.1.1.11
Admin PBX
admin01-pbx.cloud.tk
10.10.1.20
Admin Apps
admin01-apps.cloud.tk
10.10.2.20
TURN 1
cloud-turn01
172.16.1.10
TURN 2
cloud-turn02
172.16.1.11
Kunde 1 PBX
kunde1-pbx.cloud.tk
10.10.1.21
Kunde 1 Apps
kunde1-apps.cloud.tk
10.10.2.21
Kunde 2 PBX
kunde2-pbx.cloud.tk
10.10.1.22
Kunde 2 Apps
kunde2-apps.cloud.tk
10.10.2.22
Kunde … PBX
kundeN-pbx.cloud.tk
10.10.1…
Kunde … Apps
kundeN-apps.cloud.tk
10.10.2….
TURN 3
cloud-turn03
172.16.1.12
TURN 4
cloud-turn04
172.16.1.13
Mailserver
Addressbook (LDAP)
OAuth2
…
myApps
DECT
DECT
myApps
SIP
Netzdesign Beispiel Cloud 1
SIP ALG ausschalten!

## Slide 6
UCC DMZ x.x.x.x/16
Public DMZ x.x.x.x/24
Reverse Proxy
STUN Server
TURN
WWW
IPVA Lizenz
Lizenz PBX
xx.xx.xx.xx
IPVA PBX 1
Master PBX
Webdav
SBC
xx.xx.xx.xx
SIP
IPVA PBX 2
Master PBX
Webdav
SBC
xx.xx.xx.xx
Firewall Freischaltungen
Internet > Reverse Proxy / STUN:
80 TCP (Nur für Redirect!)
443 TCP > 8443 TCP
1300 TCP
5060 TCP
5061 TCP
636 TCP
3478 TCP+UDP
Internet > TURN:
3478 TCP+UDP
UCC DMZ > STUN/TURN:
3478 TCP+UDP über extern!!!
Reverse Proxys > UCC DMZ
443 TCP
1300 TCP
1720 TCP
5060 TCP
5061 TCP
636 TCP
SBC > SIP Provider:
5060 TCP oder UDP (je nach Provider)
Internet > Reverse Proxy für ASEKO:
443 TCP
Reverse Proxy für Portal > Portal DMZ:
443 TCP
Portal DMZ > UCC DMZ:
443 TCP
636 TCP
TURN
Mgmnt. DMZ x.x.x.x/zz
DB
User
Portal
Admin
Portal
Mngmnt
LDAP Server
Reverse Proxy für Portal
myPBX
WebRTC
myPBX
WebRTC
Kunde 1
Exchange
Mailserver für Fax
Adressbuch (LDAP)
Präsenzstatus
myPBX
WebRTC
myPBX
WebRTC
Kunde 2
Exchange
Mailserver für Fax
Adressbuch (LDAP)
Präsenzstatus
Netzdesign Beispiel Cloud 2
App Platform
Apps
xx.xx.xx.xx
SIP ALG ausschalten!